## Slide 1: Analisi di un codice per il caclolo delle caratteristiche aerodinamiche di un’ ala finita
Notes: <number>

## Slide 2
Codice scritto in linguaggio MatLab (V. 5.3)
basato sul metodo di Multhopp
(teoria della linea portante di Prandtl)
MULTHOPP.M
Il codice MULTHOPP.M
CL
CDi
CM
campo di validità
campo potenziale incomprimibile
ali di grande allungamento
ali a freccia nulla o trascurabile
ali con piccole variazioni di corda e svergolamento lungo l’apertura
ali con profili sottili, poco ricurvi e a piccole incidenze
Notes: <number>

## Slide 3
Input
Pre
Processor
Solver
Post
Processor
Geometria
Caratteristiche
aerodinamiche
Numero di sezioni
Distribuzione
alla Tchebycheff
Teoria della
linea portante
di Prandtl
Distribuzione
di carico
CL , CM , CDi
Codice: schema a blocchi
Notes: <number>

## Slide 4
TIPOLOGIA ALA (trapezia=0; ellittica=1)
0
ALETTONI ON/OFF (1=ON;0=OFF)
1
Y0AL YfAL
.7 .9
RAST AR SVERGroot SVERGtip
0.8 6.0 0.0 -1.
GRADroot GRADtip
6.2832 6.2832
NPOINT(dispari,max=61) ALPHA
61 1.0
Input
Y0AL
YfAL
b/2
Cr
Ct
Y
X
AR = b2/S
Cl

File “IN”
RAST = Ct/Cr
SVERGtip
Notes: <number>

## Slide 5
Pre-processor
for i=1:mmax
teta=i*pi/(m+1);
s1=sin(teta);
c1=cos(teta);
seno(i)=s1; seno(m+1-i)=s1;
coseno(i)=c1; coseno(m+1-i)=-c1;
end
for i=1:mmax
e(i)=er+(ee-er)*coseno(i);
cla(i)=clar+(clae-clar)*coseno(i);
end
if(ar>3)
enne=.5+(4./(pi^2)/ar)*(log(pi*ar)-(7./8.));
else
enne=1.-.25*ar+.067147*(ar^2)-.0062767*(ar^3);
end
Y
0
y
b/2


calcolo seni e coseni
calcolo svergolamento e Cl (legge lineare)
calcolo fattore correttivo formula di Prandtl
distribuzione
alla Tchebycheff
di sezioni lungo
l’apertura alare
mmax=(NPOINT+1)/2
Notes: <number>

## Slide 6
Solver: metodo di Multhopp
Ala svergolata
Alettoni deflessi
Effetto dello
svergolamento
Effetto dell’ angolo
d’attacco
Effetto degli alettoni
Carico
basico
Carico
addizionale
Carico
antisimmetrico
zL
zL
+
+
Ala non svergolata
CL=0
Notes: <number>

## Slide 7
Solver: diagramma di flusso
Costruzione della matrice di influenza
e del vettore dei termini noti
Inversione della matrice
Sistema simmetrico
basico
Sistema simmetrico
addizionale
Sistema
antisimmetrico
Gamma simmetrica
basica
Gamma simmetrica
addizionale
Gamma
antisimmetrica
Gamma totale
+
+
Notes: <number>

## Slide 8
for i=1:mmax
si=seno(i); ci=coseno(i);
for j=1:mmax
sj=seno(j); cj=coseno(j);
if (i==j)
if (ie==0), s(i)=ar*(1.+alam)/(1.-ci*(1.-alam))/cla(i); end
a(i,j)=((m+1)/4./si)+s(i)/2./enne;
continue
end
if(mod(i-j,2)==0), continue; end
b1=sj/(cj-ci)^2/(m+1);
b2=sj/(-cj-ci)^2/(m+1);
a(i,j)=-b1-b2;
if(j==mmax), a(i,j)=a(i,j)/2; end
end
end
for k=1:mmax
a(k,mmaxp)=1; a(k,mmaxq)=e(k)*conver; a(mmaxp,k)=2*seno(k);
end
a(mmaxp,mmax)=1; a(mmaxp,mmaxp)=0; a(mmaxp,mmaxq)=0;
Solver: sistema simmetrico basico
mmaxp=mmax+1
i=j
mmax=(m+1)/2
ala trapezia
(i-j) pari
(i-j) dispari
Sistema
(m+1)/2+1 equazioni
(m+1)/2 +1 incognite
conver=pi/180/2./enne
mmaxq=mmax+2
Notes: <number>

## Slide 9
for i=1:mmax
si=seno(i); ci=coseno(i);
for j=1:mmax
sj=seno(j); cj=coseno(j);
if (i==j)
if (ie==0), s(i)=ar*(1.+alam)/(1.-ci*(1.-alam))/cla(i); end
a(i,j)=((m+1)/4./si)+s(i)/2./enne;
continue
end
if(mod(i-j,2)==0), continue; end
b1=sj/(cj-ci)^2/(m+1);
b2=sj/(-cj-ci)^2/(m+1);
a(i,j)=-b1-b2;
if (j==mmax), a(i,j)=a(i,j)/2; end
end
end
for i=1:mmax
a(i,mmaxp)=dalfar;
end
Solver: sistema simmetrico addizionale
mmaxp=mmax+1
dalfar=pi/180/2./enne
ala trapezia
i=j
(i-j) pari
(i-j) dispari
mmax=(m+1)/2
Sistema
(m+1)/2 equazioni
(m+1)/2 incognite
Notes: <number>

## Slide 10
for i=1:mmax
si=seno(i); ci=coseno(i);
for j=1:mmax
sj=seno(j); cj=coseno(j);
if (i==j)
if (ie==0), s(i)=ar*(1.+alam)/(1.-ci*(1.-alam))/cla(i); end
a(i,j)=((m+1)/4./si)+s(i)/2./enne;
continue
end
if(mod(i-j,2)==0), continue; end
b1=sj/(cj-ci)^2/(m+1);
b2=sj/(-cj-ci)^2/(m+1);
a(i,j)=-b1+b2;
end
end
for i=1:mmax
a(i,mmaxp)=0.;
ci=coseno(i); if((ci>=eta1)&(ci<=eta2)), a(i,mmaxp)=dalfar; end
end
Solver: sistema antisimmetrico
zona alettoni
mmaxp=mmax+1
dalfar=pi/180/2./enne
ala trapezia
i=j
(i-j) pari
(i-j) dispari
mmax=(m+1)/2
Sistema
(m+1)/2 equazioni
(m+1)/2 incognite
Notes: <number>

## Slide 11
Solver: inversione e calcolo dei carichi
Inversione della matrice: FUNCTION SSYSTEM
for i=1:(m+1)/2
gamb(i)=a(i,mmaxq);
end
alfar=a(mmaxp,mmaxq);
alfar=alfar*180/pi;
for i=1:(m+1)/2
gama(i)=a(i,mmaxp);
gama(i)=gama(i)*(alfa+alfar);
end
for i=1:(m+1)/2
disgam(i)=a(i,mmaxp);
disgam(i)=disgam(i)*(alfa+alfar);
end
zL
for i=1:(m+1)/2
mp1mi=m+1-i;
gam(i)=gamb(i)+gama(i);
gamma(i)=gam(i)+disgam(i); gamma(mp1mi)=gam(i)-disgam(i);
end
addizionale
antisimmetrico
basico
carico totale
Notes: <number>

## Slide 12
Post-processor: carico , CL, CM , CDi
CL = 0.0489
CM = 0.0026
CDi = 0.00016
zL = 0.3466°
dummy1=0;
dummy2=0;
for i=1:m
dummy1=dummy1+gamma(i)*seno(i);
dummy2=gamma(i)*seno(i)*coseno(i)+dummy2;
end
cl=dummy1*pi*ar/(m+1);
cm=dummy2*pi*ar/(m+1)/2;
calcolo CL, CM
Notes: <number>

## Slide 13
Possibili impieghi e sviluppi del codice
Diagrammi CL=CL(AR) , CDi=CDi(AR)
Leggi di variazione per lo svergolamento
Effetti della variazione del numero di Reynolds lungo l’apertura alare
Determinazione del sentiero di stallo
Notes: <number>