## Slide 1: SCADA Supervisory Control And Data Acquisition
21/04/2005 Ing. Gianmaria De Tommasi

## Slide 2: I sistemi SCADA
Un sistema SCADA è un oggetto software che consente all’operatore di interfacciarsi con il processo
Notes: Ovviamente spesso i PC sono PC industriali (meccanicamente più robusti, progettati per operare in ambienti polverosi, con vibrazioni, etc.)

## Slide 3: Piattaforme hardware

## Slide 4: Architettura generale di un sistema SCADA
Notes: PLC, attuatori e sensori “intelligenti” e regolatori  Remote Terminal Unit RTU

## Slide 5: SCADA - architettura semplificata

## Slide 6: Scalabilità e ridondanza di un sistema SCADA
Scalabilità  possibilità di estendere le funzionalità di un sistema SCADA semplicemente aggiungendo componenti
Ridondanza  può essere sia software che hardware ed è del tutto trasparente all’utente finale

## Slide 7: Componenti principali di un sistema di supervisione
Base Dati di Processo
Driver di comunicazione
Interfaccia operatore
Gestione Allarmi
Gestione Ricette

## Slide 8: La Base Dati di Processo
Base dati di processo
  Rappresenta il nucleo di ogni sistema SCADA
  Contiene le informazioni provenienti dal processo (informazioni relative sia ai sensori che agli attuatori)
  Garantisce l’uniformità della rappresentazione dei dati
  Permette di definire grandezze derivate
Notes:   Tutti gli altri componenti fanno riferimento ad i dati contenuti in questo modulo
L’uniformità dei dati viene garantita effettuando una conversione dei dati provenienti dal campo
La coerenza delle grandezze derivate viene garantita dalla base dati di processo

## Slide 9: I driver di comunicazione
Sono componenti software che permettono di interfacciare il sistema di supervisione con i dispositivi ed i controllori presenti sul campo
Esistono anche driver per la comunicazione tra lo SCADA e altri software presenti sul personal computer.

## Slide 10: Interfaccia operatore
Permetta l’interazione tra l’operatore e l’impianto.
Politica di accesso (diritti d’accesso)
Rappresentazione grafica dello stato dell’impianto

## Slide 11: Gestione Allarmi
Questo modulo consente di definire diversi gruppi di allarmi e di pianificare procedure di recupero
Classificazione degli allarmi:
  ad insorgenza
  ad insorgenza e riconoscimento
  ad insorgenza, riconoscimento e rientro
Notes: Allarmi ed Emergenze…

## Slide 12: Allarmi ed Emergenze
Allarme  condizione di malfunzionamento dell’impianto che non rappresenta un pericolo per gli operatori e per l’impianto stesso.
Emergenza  rappresenta una situazione di pericolo a seguito della quale viene tolta l’alimentazione elettrica a parte oppure alla totalità dell’impianto.

## Slide 13: Gestione Ricette
Le ricette sono particolari sequenze di operazioni che possono essere definite dall’operatore
Possono essere eseguite a scadenze prefissate, in seguito ad aventi particolari, oppure su richiesta esplicita dell’operatore

## Slide 14: Strumenti di sviluppo
Tipicamente vengono messi a disposizione di progettisti e sviluppatori di SCADA diversi strumenti:
Editor grafico (sinottici dell’impianto)
Tool per la configurazione della base dati processo
Linguaggio di script (operazioni su DB, sinottici dinamici)
API in un linguaggio di alto livello (C++, VB, …)
Toolkit per lo sviluppo di driver di comunicazione (per la gestione di hardware non supportato)

## Slide 15: Altri moduli di uno SCADA
Generatore di report
Supporto alla manutenzione
Sistema esperto
Controllo statistico di processo
…

## Slide 16: Evoluzione dei sistemi di supervisione
Lo sviluppo dei sistemi di supervisione segue quello delle nuove tecnologie. Oggi i sistemi SCADA fanno largo uso di:
Tecnologie web (SCADA client = web browser)
Active X
Java

## Slide 17: Snapshot sinottici di prodotti commerciali

## Slide 18: Architetture commerciali